## Slide 1: 人工智能与机器学习
杭州 • 浙江大学

## Slide 2: 第二章 智能AGENT（智能体）
Agent基本定义（Agent的本质）
评价Agent行为（Agent是否完美）
任务环境（环境的多样性）
Agent的结构（Agent分类）
Notes: 本章我们希望能解释 为什么我们认为人工智能是一个最值得研究的学科，并希望能准确地界定什么是人工智能。

## Slide 3: 第二章 智能AGENT（智能体）
Agent基本定义（Agent的本质）
评价Agent行为（Agent是否完美）
任务环境（环境的多样性）
Agent的结构（Agent分类）
Notes: 本章我们希望能解释 为什么我们认为人工智能是一个最值得研究的学科，并希望能准确地界定什么是人工智能。

## Slide 4: 智能体（Agent）基本定义
智能体（Agent）：能够感知和动作的实体
（任何独立的能够“思想”并可以同环境交互的实体都可以抽象为智能体）
人类智能体
机器人智能体
软件智能体
……

## Slide 5
Agent 通过传感器感知环境，并通过执行器对所处环境产生影响。问号（？）表示从感知到动作的映射函数
Agent
环境
？
传感器
执行器
感知
动作
简单说，一个智能体就是从感知序列到动作的一个函数：
感知信息：表示任何时刻Agent的感知输入。
感知序列：Agent收到的所有输入数据的完整历史。
Agent在任何时刻的行动选择，取决于到该时刻为止的整个感知序列。
Agent函数：将任意给定感知序列映射到Agent的动作。可以描述Agent的行为。
智能体和环境

## Slide 6
Agent函数：从外部反映了Agent的特性
Agent程序：从Agent内部来看，Agent函数是通过Agent程序实现的
Agent函数：是一个抽象的数学表示
Agent程序： 是Agent函数在某种物理体系上的具体实现
智能体函数 Agent function
智能体程序 Agent program
Percept sequence （感知序列） | Action（行动）
…… | ……
可以采用制表（列表）的方式表示Agent函数。
该表可能很大，甚至无限大。除非要考虑的感知序列长度有限。
原则上，可以通过实验找出感知序列、并记录Agent的行动，来构造该表。

## Slide 7: 真空吸尘器世界
世界：方格A和B
感知：可以感知所处的方格（位置）、是否有灰尘（本地的状态）如：[A, Dirty]
动作：向左移动、向右移动、吸取灰尘、什么也不做 Left, Right, Suck, No-Op
Agent函数（感知-动作映射函数）：如果当前地点有灰尘，则吸取。否则移动到另一地点。
感知序列 | 行动
[A, Clean] [A, Dirty] [B, Clean] [B, Dirty] [A, Clean], [A, Clean] [A, Clean], [A, Dirty] . . . | Right Suck Left Suck Right Suck . . .
真空吸尘器世界的一个简单Agent函数的部分列表

## Slide 8
感知序列 | 行动
[A, Clean] [A, Dirty] [B, Clean] [B, Dirty] [A, Clean], [A, Clean] [A, Clean], [A, Dirty] ... | Right Suck Left Suck Right Suck ...
问题：
怎样填表才是最好的算法？
？
function Reflex-Vacuum-Agent([location, status]) returns an action
if status = Dirty then return Suck
else if location=A then retun Right
else if location =B then return Left
Agent 函数（部分列表）
Agent程序
修改表格的右边就可以定义不同的真空吸尘器世界Agent。

## Slide 9: 第二章 智能AGENT（智能体）
Agent基本定义（Agent的本质）
评价Agent行为（Agent是否完美）
任务环境（环境的多样性）
Agent的结构（Agent分类）
Notes: 本章我们希望能解释 为什么我们认为人工智能是一个最值得研究的学科，并希望能准确地界定什么是人工智能。

## Slide 10
感知序列 | 行动
[A, Clean] [A, Dirty] [B, Clean] [B, Dirty] [A, Clean], [A, Clean] [A, Clean], [A, Dirty] ... | Right Suck Left Suck Right Suck ...
理性Agent是做事正确的智能体。
  即Agent函数表格的右边都填写正确。
什么是“正确的事”？
  需要某种方法度量Agent成功与否，连同对环境、传感器、执行器的描述，为Agent 面临的任务提供一个完整的规范说明。
理性智能体（Rational Agent）
问题：
怎样填表才是最好的算法？
如何判断Agent是 好的、坏的、智能的、愚蠢的？
修改表格的右边就可以定义不同的真空吸尘器世界Agent。

## Slide 11
性能度量：Agent成功程度的标准
性能度量：通常由理性Agent的设计者给出，根据实际在所处的环境中希望得到的结果来设计度量，而不是根据智能体表现的行为。
当把Agent置于一个环境中后，它将针对收到的感知信息产生动作序列。
该动作序列引起环境历经一个状态序列。
如果环境的上述状态序列是想要的，则Agent的性能良好。
需要客观的性能度量（通常由理性Agent的设计者给出）
没固定的适合所有智能体的度量标准
理性Agent应该选择期望能使其性能度量最大化的行动

## Slide 12
理性（Rationality）的判断
对于每一个可能的感知序列，根据已知的感知序列和内建的先验知识，理性Agent选择能使性能指标的期望值最大化的动作。
理性Agent
（这是一个重要、且比较严谨的定义）
Performance
Enviroment
Actuators
Sensors

## Slide 13: 自动真空吸尘器智能体是理性的吗？
感知序列 | 动作
[A, Clean] [A, Dirty] [B, Clean] [B, Dirty] | Right Suck Left Suck
很难说！
需说明性能度量、环境知识、感知与行动
理性会随智能体所处环境变化而变化！
理性的判断包括：
（1）定义成功标准的性能度量
（2）Agent对环境的先验知识
（3）Agent可以执行的动作
（4）Agent的感知序列
Notes: 表格？理性主体：做正确的事

## Slide 14
自动真空吸尘器智能体的理性判断
可以假设
（1）性能度量是在每个单位时间内对每块清洁的区域奖励1分。时间跨度为相当于1000个单位时间。
（2）环境的地理是已知的，这是一种先验知识。但灰尘的分布和Agent的初始位置未知。干净的方格必须保持清洁，而吸尘的动作清洁当前的方格。Left（左）和Right（右）的动作使Agent向左、向右移动。除非使Agent移出环境，此时Agent保持原位。
（3）可能的动作包括： Left（左）、Right（右）、 Suck（吸尘）、NoOp（无动作）。
（4）Agent可正确感知自己的位置、所在地是否有灰尘。
理性的判断包括：
（1）定义成功标准的性能度量
（2）Agent对环境的先验知识
（3）Agent可以执行的动作
（4）Agent的感知序列
在这些条件下，该Agent是理性的。

## Slide 15
自动真空吸尘器智能体的理性判断
理性的判断包括：
（1）定义成功标准的性能度量
（2）Agent对环境的先验知识
（3）Agent可以执行的动作
（4）Agent的感知序列
在时间T内每打扫一格加一分？
在一个时间段内，每打扫一格加一分，每移动一格减一分？
多于k格不干净就进行惩罚？
……
同样的Agent在不同的环境下会变成非理性
考察各种真空吸尘器Agent函数的理性（习题2.2）：

## Slide 16
理性 ≠ 先知 先验知识，感知序列
理性 ≠ 成功 动作集合
理性 => 探索，学习
对“理性”的思考

## Slide 17: 理性智能体≠全知者
理性 vs. 全知
一个全知的Agent知道它的动作产生的实际效果，并且做出相应的动作。但一个全知者在现实中是不可能的。
对理性的定义并不要求全知（未知环境下的行为更重要）。因为理性的选择只取决于到当时为止的感知序列。
理性Agent应该经常进行观察（观察也是一种动作Action），因为观察有助于最大化期望性能。
为了修改未来的感知信息而采取动作，也称为信息收集，是理性的重要部分。例如：真空吸尘器Agent在初始未知的环境中必须进行探索。
理性 vs. 完美
理性是使期望的性能最大化。而完美是使实际的性能最大化。
完美对一个Agent而言是不合理的要求。
Notes: 期望与意外；自主与增强学习，checker program;

## Slide 18
对理性的定义还要求Agent从所感知的东西中学习。
Agent最初的设定可能反映了环境的一些先验知识。但随着Agent获得经验，这些知识会改变、或增加。
有一些极端的情况下环境完全当成先验知识。在这样的情况下，Agent不需要感知和学习，只要正确地动作就可以。当然，这样的Agent非常脆弱。（参见书中的两个例子）
成功的Agent体把函数计算分成三个阶段：
（1）设计阶段，设计者会完成一些计算。
（2）决策阶段，思考下一步动作的时候，Agent会做更多计算。
（3）学习阶段，当从经验中学习的时候，Agent要进行更多的计算以决定如何修正自己的行为。
（注意设计者和Agent的分工与合作）
理性智能体要会“学习”

## Slide 19
如果Agent依赖于设计者的先验知识，而不是它自身的感知信息，则该Agent缺乏自主性。
理性Agent应该是自主的，它应该尽可能地学习，以弥补不全面、不正确的先验知识。
为Agent提供一些初始知识和学习能力是合理的。当得到关于环境的充分经验后，理性Agent的行为才会有效地独立于它的先验知识。
与学习相结合使得设计在很多环境下都能成功的理性Agent成为可能（学习是Agent自适应性的基础）。
理性智能体要有“自主性”

## Slide 20: 第二章 智能AGENT（智能体）
Agent基本定义（Agent的本质）
评价Agent行为（Agent是否完美）
任务环境（环境的多样性）
Agent的结构（Agent分类）
Notes: 本章我们希望能解释 为什么我们认为人工智能是一个最值得研究的学科，并希望能准确地界定什么是人工智能。

## Slide 21: 任务环境
设计理性智能体的第一步：尽可能完整地详细说明必须指定任务环境（PEAS)
例如，考虑设计一个自动驾驶出租车的任务：
安全，到达目的地，利润，合法，舒适，…
街道/高速，汽车，行人/自行车，天气， …
方向盘，油门，刹车，喇叭，对讲机/显示器， …
摄像头，声纳，速度表，发动机传感器，键盘，GPS， …
Performance性能
Enviroment 环境
Actuators 执行器
Sensors 传感器

## Slide 22: 任务环境的性质
完全可观察与部分可观察
  完全可观察：智能体能获取环境的完整状态，智能体不需要内部维护来记录世界的状况
确定性与随机
  确定性：环境的下一个状态完全取决于当前状态和智能体的行动
  环境是确定的，除非有其它智能体活动的影响。
片段式与延续式：行动的选择是否取决于当前片段
静态与动态
  环境在智能体思考的时候是否会变化
  出租车驾驶是动态的；纵横字谜游戏是静态的
  半动态：环境本身不随时间的流逝而变化，但智能体的性能评价随时间变化；例如计时棋赛。
离散与连续：智能体感知的信息和行动
单智能体与多智能体

## Slide 23: 任务环境的例子
任务环境的类型很大程度上决定了智能体的设计
真实的世界是部分可观，随机的，延续式的，动态的，连续的，多智能体的。

## Slide 24: 第二章 智能AGENT（智能体）
Agent基本定义（Agent的本质）
评价Agent行为（Agent是否完美）
任务环境（环境的多样性）
Agent的结构（Agent分类）
Notes: 本章我们希望能解释 为什么我们认为人工智能是一个最值得研究的学科，并希望能准确地界定什么是人工智能。

## Slide 25
AI的任务是设计智能体程序，实现把感知信息映射到行动的智能体函数f
体系结构为程序提供：
  来自传感器的感知信息
  运行程序
  把程序产生的行动送到执行器
所选择的程序必须适合体系结构
程序
体系结构
智能体

## Slide 26: 习题
判断
每个Agent函数都可以由机器/程序组合呈现。
一个Agent函数可能对应多个Agent程序。
实现给定Agent函数的Agent程序是否可以有多个？
给定一个固定的机器结构，任意agent程序都会精确执行一个agent函数吗？
简答
设想我们现在保持agent程序固定，但是我们加快机器运行速度为两倍，会影响agent函数吗？
判断
False。受机器的运算能力和存储能力限制。
True。Agent程序与运行平台关联。
True。比如添加一些代理程序，只输入不会影响输出的空值。
True。agent的行为被结构和程序固定。
简答
这取决于程序和环境。 如果环境是动态的，则加快机器速度可能意味着选择不同（也许更好）的动作。 如果环境是静态的，并且程序不在意运行时间，agent函数保持不变。
解答

## Slide 27
  每种Agent程序都以特定的方式结合了特定的成分来生成行动
  所有这些智能体都可以转变为学习智能体，能够提高性能以便生成更好的行动
  Agent程序的各组件是如何工作的
四种基本的智能体(结构）类型
  简单反射型
  基于模型的简单反射型
  基于目标型
  基于效用型

## Slide 28: 简单反射智能体
基于当前感知选择行动，忽略感知历史
IF……THEN…….（条件-行为规则）
结构简单，智能有限
只有在可以仅根据当前感知信息来完成当前决策的情况下才能工作，即环境完全可观。
Notes: 纯比例控制器

## Slide 29: 具有模型的反射智能体
世界的模型=
  世界如何独立于智能体发展的信息(世界如何演变)
  智能体的行动如何影响世界的信息(我的行动做了什么)
  使用内部模型记录世界的当前状态，按反射型智能体方式选择行动
Notes: 状态空间控制器

## Slide 30: 基于目标的智能体
智能体追踪记录世界的状态、要达到的目标，并选择导致达成目标的行动
智能体不仅需要当前状态的描述，还需要目标信息来描述要达到的状况
智能体把目标信息和可能行动的结果信息结合起来，以选择达到目标的行动（决策）
搜索和规划能帮助智能体找到达到目标的行动序列
既追踪记录世界的状态，又记录要达到的目标集，并选择能达到目标的行动
效率降低，灵活度增加，功能增强
Notes: 带设定值跟踪的ss控制器

## Slide 31: 基于效用（utility）的智能体
单靠目标不足以获得高品质的行为
更普适的度量：效用函数
效用函数把状态（或状态序列）映射到实数，以描述智能体与状态相关的高兴程度
效用函数可以辅助进行决策：
  有多个相互冲突的目标可达到时实现折中
  多个目标都不能有把握达到时选择一个目标
最佳期望效用是通过计算所有可能结果状态的加权平均得到，其权值由结果的概率确定
Notes: https://www.guayunfan.com/lilun/560715.html

## Slide 32: 学习智能体(Learning Agent)
学习智能体组件
学习元件：负责改进，利用评论元件的反馈来评价智能体，并决定如何修改执行元件以将来做得更好
执行元件：负责选择外部动作，接受感知信息并进行行动决策
评论元件：根据固定的性能标准告诉学习元件智能体的运转情况如何
问题产生器：负责提议可以导致新的和有信息价值的经验的行动
智能体的学习可以看做为智能体的每个组件的修改过程，修改使得各组件与能得到的反馈信息更加一致，从而改进智能体的总体性能
Notes: https://www.guayunfan.com/lilun/560716.html
前面讨论的四类都可以归为learning agent

## Slide 33
Agent程序的部件如何运转
由于前面讨论的四类都可以归为learning agent，所以这里讨论learning agent中的部件如何运转。

## Slide 34
例子：自动驾驶
执行部件
使用执行部件在公路上行驶。执行部件包含选择驾驶行动的全部知识和过程集合。
评判部件
观察评价世界，告知学习部件。不打转向灯变道，听到后车喇叭声。
学习部件
制定修改规则。如果是不好的行动，如何修改执行部件。
问题生成器
例如提议在不同路面试验一下刹车效果。

## Slide 35
Agent各部件如何工作
Agent程序包含回答以下问题的部件：1）当前状态；2）当前应该采取的行动；3）行动后果。
如何表示状态及其转换？
沿着复杂度和表达能力增长的轴线，有三种表示：原子表示、要素化表示、结构化表示。
As the agents get complex, so does their internal structure.
The way in which they store the internal state changes.
By its nature, a simple reflex agent does not need to store a state, but other types do.
The image below provides a high level representation of agent states, in order of increasing expressiveness power(left to right).

## Slide 36
Agent
程序
内部状态及其转换表示
01
原子表示（atomic representation）：没有内部结构的表示。
相关内容：搜索、博弈论、隐马尔可夫模型、马尔可夫决策过程。
02
要素化表示（factored representation）: 一个状态中包含多个要素（原子），即多个变量和特征的集合。
相关内容：约束满足算法、命题逻辑、规划、Bayesian网、机器学习算法。
03
结构化表示（structured representation）:一个状态包含对象、每个对象可能有自身的特征值，以及与其他对象的关系。
相关内容：关系数据库、一阶逻辑、一阶概率模型、基于知识的学习、自然语言理解。
Agent各部件如何工作
Notes: 原子表示法（Atomic representation）：
在这种情况下，状态存储为黑箱，即没有任何内部结构。例如，对于Roomba（机器人真空吸尘器），内部状态是已经进行了真空的补丁，您不必了解任何其他内容。这种表示适用于基于模型和目标的智能体，并用于各种AI算法，例如搜索问题和对抗游戏。
因素化表示法（Factored Representation）：
在这种表示中，状态不再是黑箱。它现在具有属性值对，也称为可以包含值的变量。例如，在找到一条路线时，你有GPS位置以及油箱中的油量值。这为问题增加了一个约束。这种表示适用于基于目标的智能体，并用于各种AI算法，如约束满足（constraint satisfaction）和贝叶斯网络（bayesian networks）。
结构化表示法（Structured Representation）：
在这种表示中，我们在变量/因子状态之间有关系，这在AI算法中引发逻辑。例如，在自然语言处理中，陈述是否在语句中包含对某人的引用，以及该语句中的形容词是否形容该人。这些陈述关系将决定这个陈述是否是讽刺的（sarcastic）。这是高级别的人工智能，用于一阶逻辑、基于知识的学习和自然语言理解的算法。

## Slide 37: 智能体特性
自主性：亦称自治性, 即能够在没有人或别的Agent的干预下, 主动地自发地控制自身的行为和内部状态, 并且还有自己的目标或意图。 
反应性：即能够感知环境, 并通过行为改变环境。
适应性：即能根据目标、环境等的要求和制约作出行动计划, 并根据环境的变化, 修改自己的目标和计划。
社会性：即一个Agent一般不能在环境中单独存在, 而要与其他Agent在同一环境中协同工作。而协作就要协商, 要协商就要进行信息交流, 信息交流的方式是相互通信。

## Slide 38
Microsoft的Office助手
计算机病毒（破坏智能体）
计算机游戏或模拟中的智能角色
贸易和谈判智能体（如Ebay的拍卖智能体）
网络蜘蛛Web Spider（搜索引擎中的数据搜集和索引智能体，如Google）
……
智能体典型实例

## Slide 39: 小结
定义：智能体是可以感知环境并在环境中行动的某种东西。智能体函数指定智能体响应任何感知序列所采取的行动。
性能度量评价智能体在环境中的行为表现。理性智能体的行动使其性能度量期望值最大化。
任务环境包括性能度量、外部环境、执行器和传感器。设计智能体的第一步总是把任务空间定义得尽可能完全。
任务环境的性质：变化的，完全可观察的？确定性的？片段式的？静态的？离散的？单智能体的？

## Slide 40: 小结（续）
智能体程序是智能体函数的实现
简单反射型智能体直接对感知信息作出反应
基于模型的反射智能体保持内部状态，追踪记录当前感知信息中不明显的世界信息。
基于目标的智能体的行动为了达到目标，
基于效用的智能体试图最大化自己期望的“快乐”
所有智能体都可以通过学习来改进其性能

## Slide 41: 作 业
习题2.3